Rugó táblázat és a hozzá való alkatrészek listája

| Systema | Guarder | PDI | Elméleti FPS .2g-os bb-vel | Joule | Minimum akkumulátor | Gearbox típusa | Fogaskerék Szett típusa | Csapágyas rugóvezető és dug.fej | Fém csapágyak | High-speed Fogaskerék szett | Torque-up Fogaskerék szett | Bore UP henger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M90 | SP90 | 100% | 294.3 | 0.81 | 8.4 v | gyári | gyári | kell | kell | Nem kötelező | Nem kötelező | Nem kell |
| M100 | SP100 | 120% | 327 | 1.00 | 8.4 v | gyári | gyári | kell | kell | Nem kötelező | Nem kötelező | Nem kell |
| N/A | SP110 | 150% | 359.7 | 1.21 | 8.4 v | gyári | gyári | kell | kell | Nem kell | Nem kötelező | Nem kell |
| M120 | SP120 | 170% | 392.4 | 1.44 | 8.4 v | gyári | megerősített | Nem kell | kell | Nem kell | Nem kötelező | Nem kell |
| M130 | SP130 | 210% | 425.1 | 1.69 | 9.6 v | megerősített | megerősített | Nem kell | kell | Nem kell | javasolt | Nem kötelező |
| M140 | SP140 | 240% | 457.8 | 1.96 | 10.8 v | megerősített | megerősített | Nem kell | kell | Nem kell | javasolt | Nem kötelező |
| M150 | SP150 | 270% | 490.5 | 2.25 | 10.8 v | megerősített | megerősített | Nem kell | kell | Nem kell | javasolt | Nem kötelező |
| M160 | SP160 | 300% | 523.2 | 2.56 | 12 v | megerősített | megerősített | Nem kell | kell | Nem kell | javasolt | kell |
|  | SP170 |  | 550.2 | 2.86 | 12 v | megerősített | megerősített | Nem kell | kell | Nem kell | javasolt | kell |